舞环表【2023】012号

平顶山市生态环境局舞钢分局

关于舞钢市顺成建材年产45万方商品混凝土、9万吨干混砂浆项目环境影响报告表的批复意见

舞钢市顺成建材有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91410481MA45N8L505）上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制完成的《舞钢市顺成建材年产45万方商品混凝土、9万吨干混砂浆项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。该项目环评审批事项在《中国舞钢》网站已公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规及平顶山市生态环境局《平顶山市生态环境局关于明确非辐射类建设项目环评审批及排污许可证核发中涉“两高一危”项目相关事项的通知》（平环【2023】8号）及《平顶山市生态环境局关于向各县(市)下放部分省辖市级经济社会管理权限的通知》平环[2021]169 号，经研究，批复如下：

一、该项目为新建项目的重新报批。原项目于2019年进行了环境影响评价，建设规模为年产3万方商品混凝土、9万吨干混砂浆。项目在实际建设过程中仅建设了干混砂浆生产线，拟对商品混凝土的规模进行扩大为年产45万方，其生产规模扩大，造成相应的污染物增加，进行重新报批。本次重新报批的项目总投资5000万元，其中环保投资259万元，主要建设年产45万方商品混凝土、9万吨干混砂浆，同时配套设置相应的环保设施。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。原则上同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，严格落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保本项目在施工期及运营期产生的废气、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处置。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运行过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1、废水：厂区实施雨污分流。职工生活污水经地埋一体化污水处理设施处理后接入厂区南侧铁山大道的市政污水管网；洗车废水收集沉淀处理后循环利用不得外排；搅拌机清洗废水、罐车清洗废水经收集后采用砂石分离机处理，清洗水收集沉淀后作为原料用水使用，不得外排；初期雨水收集暂存后作为厂区洒水抑尘水使用，不得外排。

2、废气：商砼线中所有粉料筒仓全部设置在封闭的搅拌楼内，每个筒仓单独配设1个脉冲覆膜袋式除尘器，处理后的粉尘直接在搅拌楼内排放；2条商砼线的砂石原料下料口粉尘分别采用脉冲覆膜袋式除尘器处理后分别经1根15m高排气筒排放；搅拌环节粉尘采用脉冲覆膜袋式除尘器处理后在封闭的搅拌楼内排放。干混砂浆生产线中所有粉料筒仓全部设置在封闭的搅拌楼内，每个筒仓单独配设1个脉冲覆膜袋式除尘器，处理后的粉尘直接在搅拌楼内排放；砂子下料环节粉尘采用覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放；砂子烘干粉尘采用覆膜袋式除尘器处理后经在封闭的搅拌楼内排放；搅拌环节粉尘采用覆膜袋式除尘器处理后在封闭的搅拌楼内排放；散装下料口粉尘采用覆膜袋式除尘器处理后在封闭的搅拌楼内排放；袋装下料口粉尘采用覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放。生产线中污染物的排放均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）标准限值要求。食堂油烟经油烟净化器处理需满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。

3、噪声：合理设计车间设备布局；选用低噪声设备，风机设备安装减震基础和消声装置。厂界四周噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固废：固体废物全部妥善处置，固体废物贮存、处置应满足《固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定，危险废物贮存和处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定，避免对环境造成二次污染。。

5、加强环境风险防控。认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定环境风险应急预案，加强应急演练及日常管理，建立台账，严防污染事故发生。

五、认真落实《报告表》提出的监测计划，定期进行自行监测。按国家有关规定设置规范的污染物排放口，设立明显标志。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

七、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。

八、你公司应严格执行环境保护“三同时”制度，即:配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

九、项项目竣工后建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，运行前按要求及时办理排污许可，并对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

十、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，本项目环境保护事中事后监督管理工作由平顶山市生态环境局舞钢综合行政执法大队负责。

公  章

经办单位：平顶山市生态环境局舞钢分局环保窗口          2023年11月13日

抄送：平顶山市生态环境局舞钢分局综合行政执法大队、平顶山市润青环保科技有限公司