舞环表【2023】003号

舞钢市环境保护局

关于舞钢市奥维斯再生资源有限公司年拆解报废发动机3 万台建设项目环境影响报告表的批复意见

舞钢市奥维斯再生资源有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410481MA9LA7G59U）上报的由河南秋晟环境科技有限公司编制完成的《舞钢市奥维斯再生资源有限公司年拆解报废发动机3 万台建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。该项目环评审批事项在《中国舞钢》网站已公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定及平顶山市生态环境局《平顶山市生态环境局关于向各县（市）下放部分省辖市级经济社会管理权限的通知》平环【2021】169号、《平顶山市生态环境局关于明确非辐射类建设项目环评审批及排污许可证核发中涉“两高一危”项目相关事项的通知》平环【2023】8号规定，经研究，批复如下：

一、该项目为新建项目，选址位于舞钢市红山街道产业集聚区经四路与纬四交叉口北200米东侧，租赁河南华豫汽车用品制造有限公司现有空置厂房进行建设，项目总投资500万元，主要进行报废汽柴油发动机人工拆解。生产工艺：旧发动机—卸油—拆解—分拣—金属回收。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和生态环境保护对策措施进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》内容，并接受相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，严格全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运行过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

1、废水：厂区实施雨污分流。生活污水依托河南华豫汽车用品制造有限公司院内化粪池处理后排入集聚区污水管网进入舞钢市产业集聚区污水处理厂处理。

2、废气：拆解、物料存放工序非甲烷总烃：设置全封闭生产车间，采用整体换气方式，车间内废气经排气口抽出，然后使用密闭管道送至1台UV光解+活性炭吸附装置处理后经过15m排气筒排放。有机废气排放浓度及排放速率均须满足满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）的排放限值要求。

3、噪声：营运期设备定期保养、安装减震基础、厂房隔声及距离衰减来降低噪声确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、固废：固体废物全部妥善处置，各类固体废物贮存、处置应满足《固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求，避免对环境造成二次污染。

5、加强环境风险防控。认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定环境风险应急预案，加强应急演练及日常管理，建立台账，严防污染事故发生。

五、认真落实《报告表》提出的监测计划，定期进行自行监测。按国家有关规定设置规范的污染物排放口，设立明显标志。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

七、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新标准执行。

八、你公司应严格执行环境保护“三同时”制度，即：配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后应按规定程序开展排污许可申报及竣工环境保护验收工作。

九、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，本项目环境保护事中事后监督管理工作由平顶山市生态环境局舞钢综合行政执法大队负责。

经办单位：舞钢市环保局行政服务科                     2023年2月23日

抄送：舞钢市环境监察大队、河南秋晟环境科技有限公司